Ausschreibungstext

Fallgitter FG

mit Vorrichtung zum Öffnen

z. B. Art.-Nr. 0811-500

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Schutzgitter/Fallgitter FG für senkrechte/gerade Rohrausläufe DN 500,

nach DIN EN 1916-DIN V 1201, liefern und montieren.

Schutzgitter, Form rechteckig, Schweißkonstruktion, bestehend aus umlaufenden U-Profilrahmen, Gitter aus Flachstahlrahmen mit eingeschweißten Rundstäben.

Alle Verbindungen rundum verschweißt.

Mit Vorrichtung zum Öffnen, abschließbar mit Vorhängeschloss, Diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A

Werkstoff: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Hersteller:

Rieder & Sohn

Birkach 160

91567 Herrieden

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig